# ООО «Интпроект»

# Застройщик: ДНП «Cеребряные Пруды».

Проект планировки территории малоэтажного поселка

в Ярославской области, Некрасовском районе – д. Павликово

ДНП «Серебряные Пруды»

40-12-ППТ

Пояснительная записка

# г. Ярославль  2012 г.

# ООО «Интпроект»

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 01 февраля 2011г. № 0141.04-2010-7606066919-П-099 номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009 от 01.02.2011г.

# Застройщик: ДНП «Cеребряные Пруды».

Проект планировки территории малоэтажного поселка

в Ярославской области, Некрасовском районе – д. Павликово

ДНП «Серебряные Пруды»

40-12-ППТ

Пояснительная записка

# ГАП:  _________________/Потянова О. Е./

# Директор ООО «Интпроект»:  _________________/Потянова О. Е./

# г. Ярославль  2012 г.

| №п/п | Наименование | Стр. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0. 2.0. 2.1. 2.2. 2.3. 3.0. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. | Пояснительная записка Основание для разработки проекта. Обоснование принятого архитектурно-планировочного и объемно-пространственного решения. Характеристика участка. Сведения о состоянии площадки о современном использование территории Организация улично-дорожной сети Зоны с особыми условиями использования территории Планировочное решение. Проектное решение. Предложения по организации социально-культурного, бытового обслуживания населения Мероприятия по благоустройству территории жилого комплекса. Мероприятия по организации дорожного движения. Охрана окружающей среды. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Решения по инженерному обеспечению и оборудованию. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40-12-ПЗ |
| Изм. | К.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |
|  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  | РП | 1 |  |
|  |  |  |  |  | ООО «Интпроект» |

| №п/п | Наименование | Стр. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.0. 4.1. 4.2. | ПРИЛОЖЕНИЯ Графические материалы проекта планировки. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 01 февраля 2011г. № 0141.04-2010-7606066919-П-099 номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009 от 01.02.2011г. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40-12-ПЗ |
| Изм. | К.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |
|  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  | РП | 2 |  |
|  |  |  |  |  | ООО «Интпроект» |

1.0. Основание для разработки проекта.

Разработка проекта планировки  малоэтажного поселка в Некрасовском районе Ярославской области Диево-Городищенском сельском округе рядом с д. Павликово ДНП «Серебряные Пруды», выполнена на основании  задания Заказчика.

2.0. Обоснования к проекту планировки территории.

2.1.  Характеристика участка.  Сведения о состоянии площадки о современном использование территории.

Площадка строительства состоит из нескольких участков, принадлежащих на правах собственности физическим лицам.

Данные участки расположены в 20 км. от Ярославля В Некрасовском районе в 2,5 км. от с. Диево-Городище у д. Павликово.

Площадка свободна от застройки. На  участке существует березовая роща, остальная часть территории – луговина на которой частично присутствуют зеленые насаждения.

Территория не освоена. Застройка на участке отсутствует.

Участок находится в экологически чистом районе. Водоснабжение и канализация планируются автономные. Отвод поверхностных ливневых вод  - на рельеф со сбором в проектируемую систему  канав.

2.2. Организация улично-дорожной сети.

Основной заезд на территорию запланирован с грунтовой дороги на д. Павликово. Дополнительно будет эксплуатироваться существующий заезд со стороны асфальтированной дороги Диево-Городище -Старово. Существующая сеть дорог по участку – грунтовые проселочные дороги.

2.3. Зоны с особыми условиями использования территории.

По территории проходит воздушная линия электропередач напряжением 10 кВ, вдоль которой предусмотрена охранная зона по 10 м в обе стороны от крайнего провода. В пределах зоны имеются ограничения по застройке, прокладке инженерных коммуникаций.

3.0. Планировочные решения проекта планировки территории.

3.1. Проектное решение.

Предлагаемая проектом планировочная организация территории и объёмно-пространственная композиция направлены на решение следующих задач:

- обеспечение устойчивого освоения и развития территории;

- максимальное сохранение ландшафтного своеобразия участка;

- установление границ земельных участков, для размещения объектов капитального строительства.

Поселок  застроен малоэтажными  индивидуальными коттеджами. Представлены следующие категории придомовых участков: от 10 до 20 соток.

Также имеется административно-общественный комплекс, предусмотренный по заданию на проектирование. Комплекс расположен на въезде в поселок.

Распределение территории по формам собственности.

В границах территории  поселка управляющей компанией является  ДНП «Серебряные Пруды. Дачные участки будут оформлены на правах частной собственности. Отдельно выделяются участки общего пользования. Территории общего пользования: дороги, тротуары, общественные зеленые насаждения, зона отдыха, административная зона.

3.2. Предложения по организации социально-культурного,

бытового обслуживания населения.

Проектируемый поселок, находятся вблизи с. Диево-Городище (2,5км) и граничит с д. Павликово.

Согласно анализа существующих сооружений бытового и социального обслуживания, согласно постановления правительства ЯО от 13.02.2008 № 33-а, и радиусов их доступности, жители поселка будут обслуживаться существующими объектами, расположенными в с. Диево -Городище. В том числе:  больница, станция скорой медицинской помощи, детский сад, школа, другие сооружения бытового, социального обслуживания, культурно-развлекательные сооружения.

На территории дачного поселка по заданию заказчика, в проекте дополнительно предусмотрен необходимый объем социально-бытового обслуживания:

-Административно-общественный центр. В  центре размещены: администрация поселка, магазин продовольственной и непродовольственной торговли, пункт охраны порядка и  контрольно пропускной пункт, банкомат для выдачи наличных и оплаты услуг (установлен в с. Диево-Городище). На прилегающих к центру территориях, расположены необходимые парковки.

-Рекреационная зона предусмотрена на прилегающей территории к искусственному водоему. Включает в себя: песчаный пляж с волейбольной площадкой, зеленую лужайку для праздников и отдыха, детскую площадку с малыми формами.

3.3. Мероприятия по благоустройству комплекса.

Организация рельефа.

Запроектирована сеть улиц, проездов местного значения, в увязке с существующими грунтовыми дорогами. Запроектированы тротуары для пешеходов.

Центральная планировочная ось застройки проходит через центр поселка. Главные фасады зданий ориентированы в сторону улицы и создают линию застройки.

На территории рекреационной и общественной  зоны организованы площадки: спортивные, детские игровые, площадки отдыха, хозяйственные, временные парковки а/м, с соблюдением норм удаления от зданий, согласно постановления правительства ЯО от 13.02.2008 № 33-а.

На территории общего пользования запроектированы хозяйственные площадки, в т. ч. контейнерные, на придомовой территории участков индивидуальной застройки предусмотрены  площадки для хранения личных а/м.

Предусмотрено благоустройство в увязке с существующими посадками деревьев.

По границе территории поселка запроектировано ограждение. Индивидуальные  участки ограждены (за счет средств собственников индивидуальных участков). Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков применены решетчатые высотой 1,5 метра.

Вертикальная планировка участка запроектирована с сохранением существующего рельефа.

Схема организации рельефа выполнена по осям проектируемых проезжих частей улиц и  проездов в увязке с прилегающей территорией.

Отвод атмосферных вод с территории предусматривается по проезжим частям  проездов и улиц в водоотводные канавы.

Комплекс мероприятий по благоустройству личных приусадебных участков предполагается по индивидуальным ландшафтным проектам.

3.4. Мероприятия по организации дорожного движения.

Территория дачного объединения имеет два въезда: основной заезд на территорию запланирован с  дороги на д. Павликово. Согласно п. 4.3.2.2 глава 4 постановления правительства ЯО от 13.02.2008 № 33-а, для поселка численностью более 50 домов  дополнительно  будет эксплуатироваться существующий заезд со стороны асфальтированной дороги Диево-Городище  - Старово.

Заезды предусмотрены с учетом треугольников видимости для нерегулируемых перекрестков.

Территорию поселка с другими районами городских округов и поселений связывает рейсовый автобус.

Внутри комплекса организованы 2-х полосные улицы и проезды местного значения шириной проезжей части 7,0 м, 5,5м, радиусами закругления 6,0 м и 8,0 м, тротуары шириной 1,5м.

Покрытие проездов и площадок песчано-гравийное.

Места для постоянного хранения автотранспорта жителей предусмотрены на территории придомовых участков. Дополнительно стоянки для временной парковки расположены на территории общественно-административной зоны  и при втором въезде в поселок.

3.5. Охрана окружающей среды.

Источники шума проектируемого объекта не превышают ПДУ на территории жилой застройки и в жилых помещениях.

Оценка воздействия на окружающую среду: данный объект не оказывает существенного вредного воздействия на состояние атмосферного воздуха, водоёмов и  почвы рассматриваемого района города.

Бытовые отходы складируются в контейнеры и,  по мере накопления, будут вывозиться на основании индивидуального договора между ДНП «Серебряные Пруды» и предприятием по утилизации бытовых отходов.

При проведении строительных работ предусматривается максимально применение малоотходных и безотходных технологий.

После окончания строительно-монтажных работ предусмотрено возможность устройства  тротуара,  газонов с сохранением существующих зелёных насаждений. Отвод поверхностных вод выполняется по спланированной территории в водоотводные канавы.

3.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Планировочное решение территории обеспечивает беспрепятственную эвакуацию людей при пожаре, проезд пожарных машин и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Застройка запроектирована с соблюдением нормативных противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями.

Водозабор на наружное пожаротушение осуществляется из искусственного озера (пожарный водоем) с площадки, расположенной в рекреационной зоне. К площадке запроектирован проезд 6м. Размеры площадки 15,0х15,0м и ее расположение обеспечивают возможность подъезда не менее двух пожарных автомобилей и забора воды насосами.

Помещение для хранения средств пожаротушения предусмотрено в составе общественного центра. Средства пожаротушения должны быть предусмотрены в составе согласно ст. 43 ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ в количестве по расчету, кроме того, согласно п. 8.3.23  постановления правительства ЯО от 13.02.2008 № 33-а.

Поселок  «Серебряные Пруды» находится в радиусе обслуживания пожарного депо не превышающим 3км.

3.7. Решения по инженерному обеспечению и оборудованию.

Водоснабжение и канализация - автономные.

Электроснабжение – от существующей новой подстанции.

Газоснабжение – от проектируемого газопровода высокого давления.

Ливнестоки – в водосточные канавы вдоль улиц.

Телефонизация – стационарный пункт связи находится в с. Диево-Городище.